Программа (план)

производственного контроля за соблюдением

санитарных правил и норм на объекте водоснабжения на 2018г.

Наименование объекта: Муниципальное унитарное предприятие «ЯИК»

Фактический адрес: Оренбургская обл., Оренбургский р-он, с. Никольское, ул. В.Т. Обухова 1

Юридический адрес: Оренбургская обл., Оренбургский р-он, с. Никольское, ул. В.Т. Обухова 1

1.Перечень официальных изданных санитарных правил наличие которых необходимо на объекте.

- Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 07.12.2011г № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)»;

- Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;

- Приказ МЗ РФ от 29 июня 2000 г. № 229 "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций";

- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;

- ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

- ГОСТ 31862-12 «Вода питьевая. Отбор проб».

2. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению

И.о директора Карташова Н.Ф.  Приказ № 6 от 04.05.2017г.

3.Объекты производственного контроля, вид лабораторных и инструментальных исследований, объем и кратность  исследований, форма учета и отчетности, ответственные за организацию.

|  | Место отбора проб воды | Перечень показателей определяемых в исследуемой воде | Кратность | Кол-во проб | Протокол лабороторного иследования | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Контроль за качеством воды в источниках водоснабжения (в местах водозабора и зонах санитарной охраны) | Скважины № |  |  | по табл.6 СанПиН 2.1.4.1074-01 |  | Карташова Н.Ф. |
|  | с. Никольское скв.№ 1 с. Никольское ул. Луговая 9 а скв.№ 2 с. Никольское ул. Луговая 9 а МО Чебеньковский сельсовет | Микробиологические показатели | 4 (по сезонам года) | 4x2=8 |  |  |
|  |  | Органолептические показатели | 4 (по сезонам года) | 4x2=8 |  |  |
|  |  | Радиология | 1 раз в год | 2x1=2 |  |  |
|  |  | Обобщенные показатели | 4 (по сезонам года) | 4x2=8 |  |  |
|  |  | Неорганические и органические в-ва | 1 раз в год | 2x1=2 |  |  |
| П.2 Контроль за качеством питьевой воды | Накопительная ёмкость (водонапорная башня) АДРЕСс. Никольское ул. Октябрьская Не подключена | Микробиологические показатели Органолептические показатели Обобщенные показатели Неорганические и органические в-ва Радиология | 1 раз в месяц 1 раз в месяц 4 (по сезонам года 1 раз в год 1 раз в год | 1x12=12 1x12=12 1x4=4 1x1=1 1x1=1 | _________ | Карташова Н.Ф. |
| 3.Контроль за качеством питьевой воды в распределительной сети | Распределительная Сеть |  |  | по табл.8 СанПиН 2.1.4.1074-01 |  | Карташова Н.Ф. |
|  | Точка отбора 1 с.Никольское ул Красногвардейская Точка отбора 2 с. Никольское ул ВТ Обухова Точка отбора 3 С. Никольское пер. Центральный | Микробиологические показатели (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) | 2 раза в месяц | 3x24=72 |  |  |
|  |  | Органолептические Показатели (запах , привкус, цветность, мутность) | 2 раза в месяц | 3x24=72 |  |  |

- Перечень контролируемых показателей качества питьевой воды согласно

# СанПиН 2.1.4.1074-01.

| № п/п | Перечень контролируемых показателей | Метод определения | Шифр |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели |
| 1 | Запах (баллы) | ГОСТ3351-74 |  |
| 2 | Привкус (баллы) | ГОСТ3351-74 |  |
| 3 | Цветность (градусы) | ГОСТ3351-74 |  |
| 4 | Мутность | ГОСТ3351-74 |  |
| Обобщенные показатели |
| 1 | рН | Инструкция рН |  |
| 2 | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 |  |
| 3 | Жесткость (моль/л) | ГОСТ 4151-72 |  |
| 4 | Окисляемость(мг/л) | ИСО 5467-93 |  |
| 5 | Нефтепродукты(мг/л) | МУ «Санитарная охрана от загрязнения нефтью» |  |
| 6 | ПАВ (мг/л) | ГОСТ Р 51211-98 |  |
| 7 | Фенольный индекс | ИСО 8165 |  |
| Неорганические вещества |
| 1 | Алюминий (мг/л) | ГОСТ 18165-89 |  |
| 2 | Барий (мг/л) |  |  |
| 3 | Бериллий (мг/л) |  |  |
| 4 | Бор (мг/л) | ГОСТ 51210-98 |  |
| 5 | Железо (мг/л) | ГОСТ 4011-72 |  |
| 6 | Кадмий (мг/л) |  |  |
| 7 | Марганец (мг/л) | ГОСТ 4974-72 |  |
| 8 | Медь (мг/л) | ГОСТ 4388-72 |  |
| 9 | Молибден (мг/л) | ГОСТ 18308-72 |  |
| 10 | Мышьяк (мг/л) | ГОСТ 4152-89 |  |
| 11 | Никель (мг/л) | Методы исследования качества воды водоемов. |  |
| 12 | Нитраты (мг/л) | ГОСТ 18826-73 |  |
| 13 | Ртуть (мг/л) | МУК 4.1.005-4.1.008-94 |  |
| 14 | Свинец (мг/л) | ГОСТ 18293-72 |  |
| 15 | Селен (мг/л) |  |  |
| 16 | Стронций (мг/л) |  |  |
| 17 | Сульфаты (мг/л) | ГОСТ 4389-72 |  |
| 18 | Фториды (мг/л) | ГОСТ 4386-89 |  |
| 19 | Хлориды (мг/л) | ГОСТ 4245-72 |  |
| 20 | Хром (мг/л) | Методы исследования качества воды водоемов. |  |
| 21 | Цианиды (мг/л) |  |  |
| 22 | Цинк (мг/л) | ГОСТ 18293-72 |  |
| 23 | Аммиак (мг/л) | ГОСТ 4192-82 |  |
| Органические вещества |
| 1 | Y-изомер ГХЦ | ГОСТ Р 51209 |  |
| 2 | ДДТ | ГОСТ Р 51209 |  |
| 3 | 2,4-Д | РД 1541-76 |  |
| Микробиологические показатели |
| 1 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 2 | Общие колиформные бактерии |  |  |
| 3 | ОМЧ |  |  |
| Радиационная безопасность питьевой воды |
| 1 | Удельная суммарная альфа-активность |  |  |
| 2 | Удельная суммарная бета-активность |  |  |
| 3 | Радон (222Rn) 3) |  |  |

- Контроль за качеством питьевой воды осуществляется в соответствии с МУ 2.1.4.682-97 Методические указания по внедрению и применению Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за качеством природной воды – по РД.

- Наименование и адрес организации осуществляющей исследования по производственному контролю     ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

Аттестат аккредитации, срок действия аккредитации_ 1. Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.065, зарегистрирован в Реестре Системы 13 июля 2011 г., выдан Центральным органом по аккредитации лабораторий Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2. Аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710040 от 25.05.2015 в национальной системе аккредитации.

- Перечень должностей работников, подлежащих предварительным при поступлении на работу и периодическим медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке.

| № п/п | Наименование должностей | Кол-во человек | Кратность медосмотра | Вид документа | Ответствен. исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слесарь | 1 | 1 раз в год | Мед.книжка | Кузьмин В.Ю |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

- Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды производства.

План санитарно-оздоровительных мероприятий на 2018-2020 годы.

Наличие договоров на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, на вывоз мусора и пр.

- Перечень возможных аварийных ситуаций связанных с:

- нарушением технологии очистки воды и подачи её населению;

- загрязнением источников водоснабжения;

- угрозой подачи населению загрязнённой воды;

- загрязнением окружающей среды;

- загрязнения воздуха рабочей зоны.

При возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения населения юридическое лицо осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, обязано

немедленно принять меры по их устранению и информировать об этом Центральный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской   области в соответствии п.2.5.СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Примечание: Владельцы водопроводов  являются ответственными за своевременность, полноту и достоверность осуществляемого производственного контроля и обязаны представлять информацию в ЦТО Управления Роспотребнадзор по Оренбургской области 1 раз в год.